## 2. FORARBEIDE

Det er svært viktig med et grundig forarbeide før en bestiller plenen. Alt må være klart til legging den dagen plenen står i porten. Ta gjerne kontakt med en landskapsarkitekt eller en anleggsgartner om du ikke har helt klart for deg hva som gir det beste resultatet for din hage.

Enkelte interkommunale avfallsselskap (bl.a. IRIS i Bodø) leverer rimelig kompost blandet med sand. Dette gir et meget godt og ugrasfritt  underlag til plen. En slik blanding er dessuten så kalk- og næringsrik at de under beskrevne punktene kan sløyfes. Til gjødsel ved anlegg byttes Fullgjødsel ( med 5 kg Kalksalpeter ( pr. 100 m2 ved bruk av et slikt vekstmedium.

- Fres opp eller spavend 5-10 cm av matjordlaget

(evnt. påfylling av jord/kompost)

- Å arbeide jord som inneholder mye vatn vil

ødelegge ønskelig jordfysiske forhold og

forårsake dårlig rotutvikling av plenen

- Rak og løsne jorda, fjern stein og røtter

- Sørg for god helling ut fra bygninger

- Kalk rikelig, ca. 50 kg grovdolomitt pr. 100 m2

- Gjødsle med 8-10 kg Fullgjødsel ( pr. 100 m2

- Harv/fres/bland kalk og gjødsel i matjordlaget

- Jevn overflaten og vals med rull 1/3 full av vatn

(jevnt jordlag gir jevn plen og avslører der

du må tilføre mer jord).

- Behold overflaten 2 cm under kantstein, veg etc.

- Ved tørre forhold kan en vatne før plenlegging