## 3. LEGGING AV FERDIGPLEN

Leggingen av ferdigplen er ingen "heksekunst".  Om forholdene ellers ligger til rette, regner vi med at et menneske legger 50 m2 plen pr. time. Rullene med plen varierer i vekt fra 20 – 40 kilo, alt etter hvordan været er når plenen blir skjært. I vått vær øker tyngden raskt, og arbeidet blir vesentlig tyngre.

- Ha underlaget klart når graset blir levert

(max. 12-24 timer fra mottak til ferdig utlagt)

- Ved mottak av ferdigplen i varmt vær,

må transportplast fjernes umiddelbart. Det er

også en fordel om plenen plasseres på et

skyggefullt sted, gjerne med jevnlig

vatnspredning over pallen

- Start legging fra en rett kant. Bruk gjerne snor

- Press skjøtene sammen, men ikke strekk torva

(strekking forårsaker åpne sprekker ved tørking)

- Skjær til med kniv rundt trær, ved kanter etc.

- Vals lett over etter legging for å oppnå bedre

kontakt mellom torv og underlag